## Slide 1: Ochrona przeciwpożarowa
Małgorzata Pietrzko-Zając
Specjalista ochrony przeciwpożarowej

## Slide 2: Nowe wymagania ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dnia 30 czerwca 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719

## Slide 3: Ewakuacja
1) Konieczność przeprowadzenia ewakuacji zachodzi zawsze w następujących okolicznościach:
a) gdy pożar, wybuch, lub inny wypadek losowy zdarza się w pomieszczeniu przebywania ludzi lub gdy znajduje się ono w układzie łączności bezpośredniej z innymi pomieszczeniami bez odrębnych wyjść na drogę ewakuacyjną,

## Slide 4: Ewakuacja
gdy pożar, wybuch lub inny wypadek losowy przerasta możliwości opanowania w zarodku lub zapobieżenia skutkom przez znajdujących się w miejscu wypadku pracowników w okresie nie dłuższym niż jest to konieczne do wyprowadzenia osób zagrożonych przez wypadek lub jego następstwo (max. do 3 minut),

## Slide 5: Ewakuacja
gdy siły pomocy z zewnątrz lub straż pożarna nie mogą stawić się w czasie gwarantującym zbędność ewakuacji,
d) gdy warunki ewakuacji są niekorzystne, niezgodne z obowiązującymi przepisami stwarzając utrudnienia ewakuacji ludzi,

## Slide 6: Ewakuacja
gdy okoliczności pożaru, jego nasilanie się, gwałtowność rozszerzania się i zadymienie stworzyły już z chwilą ujawnienia, zagrożenia osobiste życia i zdrowia ludzi lub zmieniająca się sytuacja wskazuje na takie niebezpieczeństwo.

## Slide 7: Podstawowe zasady ewakuacji:
decyzję o podjęciu ewakuacji podejmuje dyrektor Zespołu lub jego zastępca.
Decyzja o zarządzeniu ewakuacji musi zawierać informacje o zakresie ewakuacji, liczbie osób przewidzianych do ewakuacji, sposobach i kolejności opuszczania obiektu (kondygnacji, budynku), a także musi określać drogi i kierunki ewakuacji.

## Slide 8: Po podjęciu decyzji o ewakuacji osób i mienia należy:
niezwłocznie powiadomić wszystkich pracowników przebywających na terenie ewakuowanego odcinka o powstaniu i charakterze zagrożenia oraz konieczności przeprowadzenia ewakuacji,
kierujący akcją ewakuacyjną wyznacza osoby odpowiedzialne za przebieg ewakuacji
w pierwszej kolejności należy ewakuować osoby z tych pomieszczeń, w których powstał pożar

## Slide 9: podczas ewakuacji z pomieszczeń strumienie ludzi należy kierować na poziome drogi ewakuacyjne (korytarze), a następnie zgodnie z kierunkami określonymi przez znaki ewakuacyjne na klatki schodowe i wyjścia poza obszar zagrożony pożarem lub na zewnątrz obiektów. osoby z ograniczoną zdolnością poruszania się należy ewakuować przy wykorzystaniu wózków bądź przenosić na rękach, ewakuacja mienia nie może odbywać się kosztem sił i środków niezbędnych do ewakuacji i ratowania ludzi.

## Slide 10: Przebieg ewakuacji.
ogłosić sygnał alarmowy „EWAKUACJA”
otworzyć drzwi sal i pokoi powiadamiając o charakterze zagrożenia i konieczności ewakuacji – apelować o zachowanie spokoju,
w pierwszej kolejności należy ewakuować osoby z tych pomieszczeń, w których powstał pożar,
- następnie należy ewakuować osoby poczynając od pierwszego piętra budynku.

## Slide 11: Przebieg ewakuacji.
wskazać kierunek ruchu oraz określić miejsce zbiórki,
sprawdzić, zgodnie z listą - obecność,
o ile to jest możliwe, sprawdzić pomieszczenia, czy wszyscy je opuścili,
ludzi odciętych od dróg wyjścia zebrać w pomieszczeniu najbardziej oddalonym od źródła pożaru,
w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia podjąć próbę ewakuacji przez okna

## Slide 12: Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru
W obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji:

## Slide 13: używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów występujących użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5 m od obiektu

## Slide 14: Ochrona przeciwpożarowa
użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym,
stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych
składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji
zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie

## Slide 15: uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do: gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych, przeciwwybuchowych urządzeń odciążających, źródeł wody do celów przeciwpożarowych, urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu, wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych, wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych instalacji gazowej;

## Slide 16: Rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego
Sprzęt powinien być umieszczony w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, przy wejściach i klatkach schodowych, przy przejściach i korytarzach, przy wyjściach na zewnątrz pomieszczeń.
Do sprzętu powinien być dostęp o szerokości co najmniej 1 m.

## Slide 17: Postępowanie w przypadku ogłoszenia alarmu i zarządzenia ewakuacji
Przerwać pracę, zabezpieczyć ważne dokumenty i wyłączyć urządzenia elektryczne.
Zachować spokój, aby nie dopuścić do paniki, opuścić budynek, korzystając z drogi ewakuacyjnej.
Ściśle stosować się do poleceń kierownictwa akcji.

## Slide 18: Gaśnica
To urządzenie zawierające środek gaśniczy, który może być wyrzucony w wyniku działania ciśnienia wewnętrznego i kierowany na ogień.
Strumień środka zawsze kierujemy od zewnątrz
W przypadku materiałów stojących strumień środka gaśniczego kierujemy od góry

## Slide 19: Gaśnica przenośna
Urządzenie do przenoszenia i ręcznego stosowania- waga do 20 kg
Składa się z korpusu i przytwierdzonych do niego: głowicy, urządzenia uruchamiającego, urządzenia sterującego, zespołu węża i dysz oraz zaworu samozamykającego dla czasowego przerwania gaszenia.
Na korpusie musi być opis, jakie pożary można nią gasić, ilości i rodzaju środka gaśniczego

## Slide 20: Gaśnice
Stosuje się dobór 2kg środka gaśniczego lub
3 dm3 na każde 100m2 powierzchni strefy pożarowej budynku.
Miejsce rozmieszczenia gaśnic musi być oznakowane. Wolny dostęp do gaśnicy o szerokości 1m.
W budynkach piętrowych, na każdym piętrze w tym samym miejscu
Odległość z miejsca, w którym przebywa człowiek nie więcej niż 30m

## Slide 21: Gaśnice-obsługa
Zdjąć zawleczkę
Skierować dyszę w kierunku ognia
Nacisnąć dźwignię
Gaśnica musi przechodzić przeglądy i być sprawna technicznie
Manometr pozwala na określenie ciśnienia w gaśnicy- wskazówka powinna być na zielonym polu

## Slide 22: Koc gaśniczy
Wykonany z tkaniny z włókna szklanego
Może służyć w przypadku ewakuacji jako ochrona termiczna
Waga około 2kg

## Slide 23: Rodzaje środków gaśniczych
Zawierające wodę i roztwory wodne ( w tym gaśnice pianowe)
Proszkowe
Zawierające dwutlenek węgla
Halonowe
Zawierające czyste środki gaśnicze- zamienniki halonów. Termin ten określa środki nie przewodzące prądu, łatwo parujące i nie pozostawiające osadów.

## Slide 24: Sprzęt gaśniczy
Równocześnie z alarmowaniem należy przystąpić do akcji gaśniczej za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego będącego na wyposażeniu obiektu - gaśnic i hydrantów wewnętrznych. Podręczny sprzęt wykorzystywany jest do gaszenia pożarów w zarodku. Należy wykorzystywać do gaszenia pożarów następujące wskazania.

## Slide 25: Gaszenie pożarów
Grupa A
Ciała stałe pochodzenia organicznego, przy spalaniu których występuje zjawisko żarzenia (drewno, papier itp. materiały)
Rodzaj środka gaśniczego
woda, piana gaśnicza, proszek gaśniczy, dwutlenek węgla

## Slide 26: Gaszenie pożarów
Grupa B
Ciecze palne i substancje stałe topniejące wskutek ciepła (rozpuszczalniki, pasty do podłogi, topiące się tworzywa sztuczne)
Rodzaj środka gaśniczego
piana gaśnicza, proszek gaśniczy, dwutlenek węgla, halon

## Slide 27: Gaszenie pożarów
Grupa C
Gazy palne (gaz miejski, metan, propan-butan)
Środek gaszący
proszek gaśniczy, dwutlenek węgla, halon

## Slide 28: Gaszenie pożarów
Grupa F
Tłuszcze i oleje w urządzeniach kuchennych
Środek gaśniczy
Piana Gaśnicza

## Slide 29: Gaśnice proszkowe
Zalety: szybkie gaszenie płomienia, gaszenie urządzeń pod napięciem oraz w ujemnych temperaturach
Wady: brak działania chłodzącego, możliwość uszkodzenia urządzeń elektronicznych i zatarcia silników

## Slide 30: Gaśnice z roztworami wodnymi, w tym pianowe
Zalety: piana działa chłodząco i zabezpiecza po ugaszeniu płomienia
Wady: gaszenie dłuższe niż proszkiem, gaszenie urządzeń pod napięciem po przejściu testu dielektrycznego, nie można gasić przy ujemnych temperaturach

## Slide 31: Gaśnice z CO2
Temp. CO2 pod ciśnieniem około 20C, w dyszy wylotowej powstaje śnieg
Zalety: brak pozostałości środka po gaszeniu, można gasić urządzenia pod napięciem i w niskich temperaturach
Wady: duży ciężar gaśnicy, mała skuteczność w terenie, brak skuteczności przy pożarach grupy A- żarzące się drewno, papier), można uszkodzić sprzęt elektryczny zbyt niską temp.

## Slide 32: Gaśnice do pożarów grupy F
Zalety: skuteczne gaszenie pożarów grupy F, przy zachowaniu ostrożności sprzęt elektryczny oraz grupy AB
Wady: ryzyko uszkodzenia elektroniki, ograniczenie stosowania w niskich temperaturach, mała intensywność podawania

## Slide 33: Gaśnice z czystym środkiem gaśniczym B
Zalety: bardzo szybkie ugaszenie płomienia, brak pozostałości, możliwość gaszenia urządzeń pod napięciem i w niskich temperaturach
Wady: brak działania chłodzącego,

## Slide 34: Urządzenia z czystym środkiem gaśniczym
Do gaszenia sprzętu elektronicznego
Zalety: bardzo szybkie ugaszenie płomienia, brak pozostałości, możliwość gaszenia urządzeń pod napięciem i w niskich temperaturach
Wady: brak działania chłodzącego,